Ultrazvukový zvlhčovač

Pro modely s nižším výkonem než 30kg/hodinu

Manuál

Čtěte před spuštěním a instalací přístroje!

# Parametry

Model 3 a 6 kg/hod.

- Displej

- Senzor vlhkosti

- Hlavní vypínač

- Napájecí kabel

- Výstup mlhy

- Manipulační kolečka

- Vypouštěcí kohout

- Přepad vody

- Přívod vody

Model 9 a 12 kg/hod.

- Displej

- Senzor vlhkosti

- Hlavní vypínač

- Napájecí kabel

- Ventilátor chladící

- Ventilátor pro dopravu mlhy

- Výstup mlhy

- Manipulační kolečka

- Vypouštěcí kohout

- Přepad vody

- Přívod vody

Ostatní modely

- Displej

- Senzor vlhkosti

- Hlavní vypínač

- Napájecí kabel

- Ventilátor chladící

- Ventilátor pro dopravu mlhy

- Výstup mlhy

- Manipulační kolečka

- Vypouštěcí kohout

- Přepad vody

- Přívod vody

# Důležité

- Pracovní podmínky

| Okolní teplota | 1-40°C | Tlak vody | 1 – 4 bary |
| --- | --- | --- | --- |
| Okolní vlhkost prostředí | ≤85%RH | Teplota vody | 1-30°C |
| Kvalita vody | Demineralizovaná | Ostatní | Neprašné prostředí |

- Přidejte vodní filtr na vstupní vodu. V ideálním případě reverzní osmózu. Ta prodlouží životnost vyvíječů.

# Obsluha

1) Vypínač Auto-off-Man:   	Auto = automatický režim;

Off  = jednotka nepracuje;

Man = manuální režim

2) Tlačítko Power: 			Stiskem tlačítka “POWER” zapnete nebo vypnete zařízení;

3) Tlačítko Set: 				Stiskem tlačítka ”SET” nastavíte požadovanou vlhkost

4) Tklačítka +,-:				Stiskem tlačítek „+“; „-“  nastavíte požadovanou vlhkost a čas;

Kontrolní panel

Před zapnutím přístroje jej připojte na přívod vody, na napájení a připojte senzor vlhkosti!

Automatický režim:

- Přepněte hlavní vypínač do polohy „AUTO“ – displej zobrazí aktuální vlhkost prostoru.

- Stiskněte tlačítko „POWER“ – zařízení začne pracovat.

- Tlačítky „+“ a „-“ nastavíte požadovanou vlhkost. Zařízení ji bude automaticky udržovat.

- Tlačítkem „POWER“ zastavíte chod zařízení. Ventilátor zůstane v chodu dalších 30 s.

Manuální režim:

- Přepněte hlavní vypínač do polohy „MAN“ – zařízení bude zvlhčovat nepřetržitě.

Nastavení hodin:

- Stiskněte tlačítko „SET“ – začnou blikat hodiny.

- Stiskem tlačítek „+“ a „-“ nastavíte aktuální čas.

# Filtr

Součástí dodávky je mechanický předfiltr, který je nutné připojit na přívodní vodu. Tento filtr zachytí nečistoty z přívodu vody a sníží riziko zanesení jednotky. Pravidelně měňte vložku filtru tak, aby byla zajištěna kvalita vody.

# Záruka:

Na zařízení se vztahuje záruční doba 12 měsíců při nákupu v rámci podnikatelské činnosti. Je nutné dodržet požadovanou kvalitu vody zadanou výrobcem zařízení, případně přívodní vodu vhodně ošetřit, například reverzní osmózou. V opačném případě nebude uznána záruka. Reverzní osmóza prodlouží životnost přístroje.

Záruční doba se nevztahuje na poškození jednotky

- vlivem vyšší moci

- výkyvem elektrického napětí

- nesprávným používáním, nesprávnou přepravou

- zanesením jednotky nečistotami

- opravou svépomocí či zásahem do jednotky

- na běžné opotřebení

Veškeré reklamace nebudou uznány v případě zásahu do jednotky, případně vlastním způsobením poškození jednotky

# Důležité

Výrobce ani dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené používáním zařízení a škody způsobeném nemožností používání zařízení.

Nenese odpovědnost za případné odcizení zařízení, poškození, nefunkčnost.

Výrobce si vyhrazuje právo změn parametrů, případně vzhledu jednotky a změn v návodu bez předchozího upozornění